自动控制原理

知识要点与习题解析

第2章 控制系统的数学模型

数学模型有多种表现形式：传递函数、方框图、信号流图等。

；

P32 (自动控制原理p23)

  - 知控制系统的方框图如题2-17图所示，试用方框图简化方法求取系统的传递函数。

P33

解： 方框图简化要点，将回路中的求和点、分支点等效移出回路，避免求和点与分支点交换位置。

(e)

；

P37 (p73)

2-21 试绘制与题2-21图中系统方框图对应的信号流图，并用梅森增益公式求传递函数C(s)/R(s) 和误差传递函数E(s)/R(s)

注：P21(2) 依据系统方框图绘制信号流图

首先确定信号流图中应画出的信号节点，再根据方框图表明的信号流向，用支路及相应的传输连接信号节点。步骤如下，

(a)系统的输入为源点，输出为阱点；

(b)在方框图的主前向通路上选取信号节点，即相加点后的信号和有分支点的信号，两信号是同一个信号时只作为一个节点；

(c)其它通路上，仅反馈结构求和点后的信号选作节点；

(d)最后，依据信号关系，用支路连接这些节点。

解：图(a)信号流图如题2-21解图(a)所示。

计算C(s)/R(s)和E(s)/R(s)过程中，关于回路和特征式的计算是完全相同，可统一计算。

回路	，，；

特征式	。

计算C(s)/R(s)：

前向通路	，；

特征子式	，；

；

计算E(s)/R(s)：

前向通路	；；

特征子式	，；

；

P38 (p73)

2-22 试用梅森增益公式求题2-22图中各系统信号流图的传递函数。

解：(b) ，，，；

，，，，

，，，

，；

；

，，；

；

第3章 线性系统的时域分析

本章重点：线性系统的时域指标；掌握闭环极点与动态响应的关系。

时域指标、和；      特征参数和。

P49

线性定常系统的重要特性  线性定常系统对输入信号导数的响应，等于系统对该信号响应的导数；或者，系统对输入信号积分的响应，等于系统对该信号响应的积分。

P57(p134)

3-4已知二阶系统的单位阶跃响应为

，

试求系统的超调量、峰值时间和调节时间。

解：方法一，先计算闭环传递函数，再计算和；

；

即得 ，；，；

；秒；

秒,；秒,。

方法二，直接根据典型二阶系统单位阶跃响应计算和；

，

，，，；

P62 (p136)

  - 知单位反馈系统的开环传递函数如下，试求静态位置误差系数，静态速度误差系数，静态加

速度误差系数

(1) ；			｛  ｝

(2) ；			｛  ｝

(3) 。			｛  ｝

解：(1) ；；；

(2) ；；；

(3) ；；；

P62 (p136)

3-17设单位反馈系统的开环传递函数为。试用稳态误差级数法求出，当输入信号分别为和时，系统的稳态误差。

解：；，，；( 解题基本步骤参阅P56  3.6.4 )

：

，，，；

；

时，有两种解法；

(1)稳态误差级数法：，，；

；

，式中 ，。

*(2)据计算（频率响应）：，；

，式中 ，；

P56  3.6.4稳态误差级数和动态误差系数(足够大)

要了解稳态误差随时间变化的情况，需使用稳态误差级数。

计算稳态误差级数的基本步骤：

- 正确计算误差传递函数、；

- 计算输入信号的各阶导数，；，；

计算扰动信号的各阶导数，；，；

- 依据用长除法计算动态误差系数，；

依据用长除法计算动态误差系数，；

- 计算稳态误差。

P52   3.4.2 闭环主导极点

高阶系统能够用不具有零点的二阶系统近似的条件：

有一对距离(记为)虚轴最近的共轭复数极点，且附近无闭环零点，其余的零点和极点远离()虚轴或零极点几乎相消。高阶系统可以近似为：

，，；。

易知，系统的时域性能指标可以用典型二阶系统的计算公式近似计算。

第4章 根轨迹法

研究系统参数变化对闭环系统特性的影响，参数变化的作用，体现在对闭环极点的影响上。要点：绘制180°根轨迹图

P76 (p167)

4-8 设负反馈系统的开环传递函数

，

试概略绘制该系统的根轨迹图。

解：*，，；；

*渐近线，，；

*实轴上的根轨迹，；

*与实轴的交点和重根点，

，；，；

*起始角，；

*与虚轴的交点，Re：，Im：；，。

系统的根轨迹图如题4-8解图所示。

P70 规则5：根轨迹与实轴的交点(闭环系统的重极点、分离点)，满足方程

；       ；

P86

9. 已知负反馈系统的开环传递函数G(s)，试选择k值，使闭环系统的超调量σp≤25%，调节时间ts≤10

秒。

；

解：(P89)根轨迹方程；

*  p1,2 = -1±j，p3 = -3； n–m = 3；* 渐进线，σa = -5/3，φa=±60o，180o；

* 实轴上的根轨迹，(-∞，-3)；

* 与虚轴的交点，Re：-5ω2 + 6 + k = 0； Im：-ω3 + 8ω= 0；ωc=±2.83，kc = 34；

* 起始角，θp1 = 180o - 90o -∠(-1 + j + 3) = 63.4o，θp2 =-63.4o；

根轨迹如题9解图所示

题9解图 根轨迹图

该三阶系统近似满足具有闭环主导极点条件。性能指标可按二阶系统近似计算， σp=25%时，    ζ= 0.4，系统阻尼角为β= 66.4o；作等阻尼线OA，使之与实轴夹角为113.6o。 OA与根轨迹交点为(闭环主导极点)，特征多项式满足

；

解得ωn =1.73，λ3 = -3.616，k = 4.82；闭环主导极点；

此时，ts = 4/(0.4×1.73) = 5.78 < 10秒，满足要求。

第5章 线性系统的频域分析法

5.1 频率特性

频率特性概念  当正弦信号作用于稳定的线性定常系统的输入时，系统的稳态输出是与输入同频率的正弦信号，其幅值和相角都是频率的函数，即为

。

幅频特性  ；相频特性  ；频率特性  。

传递函数    频率特性{ 幅频特性、相频特性 }

传递函数    对数幅频渐近特性曲线；

5.5 稳定裕度(相对稳定性)

相角裕度   (幅值穿越频率)。

幅值裕度  ，或  (相角穿越频率)。

计算相角裕度、幅值裕度要点：先计算和的值。

P104 (p216)

5-12 已知最小相位系统的对数幅频渐近特性如下，试确定系统的开环传递函数。

解：(a) ；；，；

。

(b) ；,，；

。

P108 (p218)

5-23    对于典型二阶系统，已知，，试计算剪切频率和相角裕度。

解： ，；，；

典型二阶系统的开环传递函数；

据		，；

；；

答案：，。

第6章 线性系统的校正方法

6.2 串联校正

串联校正设计方法包括频率响应法和根轨迹法。

串联超前校正  校正环节传递函数及频率特性为

，；，

，。

串联滞后校正  校正环节传递函数及频率特性为

，；：

，。

串联滞后-超前校正  单独使用超前校正或滞后校正，设计烦琐；在设计指标要求严格时，许多情况下不能完成任务。若无限制，一般应采用滞后-超前校正。

6.2.3 根轨迹法校正设计

基本概念： (1) 动态性能校正 将闭环主导极点放置在性能指标要求的位置上；

(2) 增益校正  使开环增益满足设计要求。

P122 (p266)

6-2     设单位负反馈系统的开环传递函数

。

(1) 如果要求系统在单位阶跃输入作用下的超调量满足，试确定k值；

(2) 根据所求得的k值，求系统在单位阶跃输入作用下的调节时间ts，及静态速度误差系数Kv；

(3) 设计一串联校正装置，使系统的，，ts减小一半以上。

解：分析闭环主导极点距虚轴约为1.5，而第三个极点距虚轴距离大于9；

，；，；

(1) 和满足：，

得到，，；；

(2) ；；

(3) 设计指标是时域指标：，，；适于采用根轨迹法设计；

* 计算闭环主导极点

；(留有余地)；。

；对应多项式为；

* 校正动态特性

特征多项式满足  ；

解得			；；；即 ；

* 校正开环增益       ；

；取 ；；

；；

校正后开环传递函数为： 。

* 检验：动态校正保证闭环主导极点条件和位置，滞后校正保证Kv=20s-1，检查滞后校正环节引起的相角变化，；

影响很小，满足设计要求。

P126 (p266)

6-6设单位负反馈系统的开环传递函数

，

若采用的滞后-超前校正环节

。

试绘制系统校正前后的对数幅频渐近特性，并计算系统校正前后的相角裕度。

解：校正后开环传递函数为；校正前后的对数渐近幅频特性依次为，

近似计算：，，；

，，；

精确计算：，	，	；

，		，	。

第7章 线性离散系统分析与校正

7.2.2  Z变换计算方法  Z变换有三种基本计算方法

(1) 级数求和法  直接将级数形式的Z变换求和，得到闭合形式的Z变换表达式。

(2) 部分分式法  信号x(t)的拉氏变换为x(s)，且无重极点，将其展开成部分分式之和，因各分式对应的Z变换是已知的，经通分计算得到最终的Z变换闭式。

。

(3) 留数计算法  当 X(s)具有重极点时，应采用留数计算法，

，

式中  K—不同极点个数；ri —极点si的阶数。易知，部分分式法是留数计算法的特例。

P161 (p349)

7-18  设离散系统如题7-18图所示，其中T =0.1s，K =1，r(t)=1(t)，试求静态误差系数Kp、Kv、Ka，并

计算系统稳态误差e(∞)。

解：；

； ； 。 。

第8章 非线性控制系统分析

8.3.1 相平面的基本概念

二阶非线性系统			，，；

式中 是和的非线性函数或线性函数

相平面法；相变量；相平面；相轨迹；相轨迹斜率	；

相轨迹方程(斜率)  。轴上某点使得，其斜率值不确定，称为奇点。

8.3.3非线性系统的相平面分析

开关线  线性分区的边界称为开关线。

极限环  非线性系统的持续振荡在相平面的曲线称为(稳定的)极限环。

P197

4. 非线性控制系统如题4图所示，设，试绘制r(t) = 1(t)的相轨迹图，给出极限环的运动周期及振幅。

P200

解：相平面划分成两个线性区，运动方程为

Ⅰ区和：；

等倾线方程 ；渐近线 ；

运动方程 ，，

式中 表示相轨迹在Ⅰ区的起点；

Ⅱ区和：；

等倾线方程 ；渐近线 ；

运动方程 ，，

式中 表示相轨迹在Ⅱ区的起点；

可采用等倾线法绘制相轨迹图，受绘图精度的限制很难得到准确的极限环参数。采用解析法能得到较精确的极限环参数。

解析法绘制相轨迹图：起点，首段相轨迹在Ⅰ区的下半区；相轨迹在各区所耗时间及通过分区边界点依次为

| 序号 | 线性区 | Ti (秒) | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ区(下) | 3.98 | -0.200, | -0.392 |
| 2 | Ⅱ区(下) | 0.683 | -0.319, | 0.000 |
| 3 | Ⅱ区(上) | 2.185 | 0.200 | 0.355 |
| 4 | Ⅰ区(上) | 0.636 | 0.301 | 0.000 |
| 5 | Ⅰ区(下) | 2.133 | -0.200, | -0.353 |
| 6 | Ⅱ区(下) | 0.632 | -0.300, | 0.000 |
| 7 | Ⅱ区(上) | 2.133 | 0.2, | 0.353 |
| 8 | Ⅰ区(上) | 0.632 | 0.300 | 0.000 |
| 进入极限环，周期5.53秒，e振幅0.3，振幅0.353 |

进入极限环后的相轨迹曲线关于原点对称，在各区运动时长为半个周期，满足：

由Ⅰ区运动方程得

，，

化简       ，   ，

， ； 即；

试探法得到   ；秒，秒。

第9章 线性系统理论

线性系统的可控性与可观测性；

系统可控性结构分解；系统可观测性结构分解；

李雅普诺夫第二法(直接法) 求解李雅普诺夫方程。

P224 (p513)

9-17判断下列系统的状态可控性： (2) ；

解：应用可控性判别矩阵。

(2) ，；			状态不完全可控；

P226 (p514)

9-22判断下列系统的可观测性：  (2)，；

解：应用可观测性判别矩阵。

(2) ，；			系统不完全可观测；

P228 (p514)

9-26  已知系统各矩阵为    ，，，

试求可控子系统、不可控子系统的态方程。

解：作可控性结构分解，，，；

，；选取，；

，；

可控子系统动态方程：	，；

不可控子系统动态方程：	，。

P228 (p514)

9-28 系统各矩阵同习题9-27，试求可观测子系统、不可观测子系统的态方程。

解：作可观测性结构分解，，，；

，初等变换成，，

选取变换矩阵，，；

，；

可观测子系统动态方程：		，；

不可观测子系统动态方程：	。

P233 (p515)

9-34试用李亚普诺夫第二法判断下列系统平衡态的稳定性：

，。

解：根据平衡态的定义，得知该系统有唯一的平衡态，，。

求解李亚普诺夫方程，

其中系统矩阵为 ；取；

；

得   ；；

解得，系统的平衡态是渐近稳定的；

# Text boxes

(b)

-H5

-H4

-H3

-H2

-H1

G8

G7

G6

G5

G4

G3

G2

G1

C(s)

题2-1 7图  控制系统方框图

题2-17解图 控制系统简化方框图

G2(s)G3(s)/[1+G2 (s)H1(s)]

G1(s)

H2(s)

H1(s)/G3(s)

G4(s)

-

R(s)

C(s)

题2-21图 系统方框图

-H2

-H1

G4

G3

G2

G1

R(s)

C(s)

E(s)

G3(s)

G2(s)

G1(s)

H1(s)

G4(s)

-

-

R(s)

C(s)

(a)

E(s)

H2(s)

-H1H2

题2-21解图  系统信号流图

题4解图   极限环

题7-18图    离散系统方框图

K

s (s+1)

-

c(t)

e(t)

e*(t)

r(t)

1-e-T s

s

题6-6解图  反馈系统校正前和校正后的幅频渐近特性曲线

-40

-20

ω

dB

0.5

1

0.1

0.01

-40

-20

-40

-20

ω

dB

5

1

0.1

0.01

-0.2

题4图   非线性系统结构图

-0.2

0.2

0.2

2

s( s +1)

r      e            u           c

_

-40

10

ω

db

-40

-20

100

-20

0

20

ω

db

-20

-20

100

-20

0

1/G3(s)

1/G3(s)

G3(s)

G2(s)

-

R(s)

C(s)

G1(s)

H2(s)

40

H1(s)

G4(s)

-

H1(s)

G3(s)

G2(s)

G1(s)

H2(s)

H1(s)

G4(s)

-

-

R(s)

C(s)

(e)

R(s)

题2-22图  系统信号流图

p1

p2

0

p3

p4

Im

Re

题4-8解图   根轨迹图

(a)

(b)

题5-12图对数幅频渐近特性曲线